# Aqueducs de Rome.

# Un grand merci à :

# http://aqueducsromains.free.fr/technique.htm

# http://www.traianvs.net/textos/hydraulic_fr.htm

# En quelques mots .

# Les onze aqueducs de Rome seront construits au fil des siècles pour approvisionner suffisamment en eau la population de Rome. 
La plupart des aqueducs arriveront par l’est de la ville pour irriguer la Rive gauche de Rome .

# Leur capacité combinée des aqueducs atteint près de 1 000 000 mètres cubes par jour pour la ville (soit théoriquement plus de 1 000 litres par habitant, ce qui est plus du double de ce que reçoivent les Romains d'aujourd'hui).

# Des statistiques détaillées de chaque aqueduc de la ville sont notées autour de 97 par le conservateur des aqueducs de Rome.

On se rend compte que les détournements d’eau à l’époque représentent près de la moitié du captage !!!

Certains aqueducs de Rome ne sont pas du tout « romains » ; ils ont été construits « bien après » …

# Les onze aqueducs.

|  | Nom latin | Date de construction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aqua Appia | 01.312 av. J.-C. |
| 2 | Aqua Anio Vetus | 02.272 à 269 av. J.-C. |
| 3 | Aqua Marcia | 03.144 à 140 av. J.-C. |
| 4 | Aqua Tepula | 04.125 av. J.-C. |
| 5 | Aqua Iulia | 05.33 av. J.-C. |
| 6 | Aqua Virgo | 06.19 av. J.-C. |
| 7 | Aqua Alsietina | 07.2 av. J.-C. |
| 8 | Aqua Anio Novus Eau abondante mais impure | 08.38 à 52 |
| 9 | Aqua Claudia Eau particulièrement pure | 09.38 (?) à 52 |
| 10 | Aqua Traiana | 10.109 |
| 11 | Aqua Alexandriana | 11.226 |

Le dernier aqueduc est construit en 226 !!!

Les 11 Aqueducs  autour de Rome .

On remarque que :

- l’essentiel de l’approvisionnement en eau provient de l’Est

L’approvisionnement en eau est destiné surtout à Rome - Rive gauche .

- Les 11 aqueducs « dans Rome »

On remarque que :

- l’essentiel de l’approvisionnement en eau provient de l’Est

- L’approvisionnement en eau est destiné surtout à Rome - Rive gauche .

- Les quatre premiers aqueducs arrivent à Rome au même point, à l’est, sur l'Esquilin, là où plus tard se dressera la Porte Majeure. 
Ils sont tous quasiment souterrains de tout leur long.

- L’approvisionnement des thermes impériaux ne posera pas gros soucis vu qu’ils sont assez près des terminaux des aqueducs

Les fraudes et prélèvements illégaux en eau

Il y a un détournement d’ environ 44 % des eaux amenées à Rome, quasiment la moitié !

À Rome, les aqueducs rentraient sous terre et la distribution en eau se faisait par canalisations

Les eaux n'étaient pas apportées directement à chaque habitant. Il fallait en effet une concession spéciale, accordée par l'empereur, pour obtenir du curateur des eaux qu'il fasse faire un branchement particulier.

À partir de là, des fautes innombrables eurent lieu :

- Dans les campagnes, la plupart des propriétaires dont les champs sont longés par un aqueduc perforent les canalisations si bien que les aqueducs publics servent plus les besoins des particuliers que de la population vivant à Rome.

- Au sein même de la ville, certains préposés arrondissaient leurs revenus en pratiquant ce qu'ils nommaient des « piqûres »,cad des branchements clandestins vers les particuliers .

- Enfin, les fontainiers dans les châteaux d'eau  retirent de l'eau afin de la vendre.

En conséquence de toutes ces ponctions illicites, les aqueducs se faisaient autant que possible par des conduites souterraines en pierre recouvertes de ciment
Selon leur emplacement et leurs dimensions, elles étaient soit en terre cuite, en plomb, en bois ou même en cuir.

L’entretien des aqueducs n’étaient pas une mince affaire :

•	il ne fallait pas qu'il y ait de dépôt.

•	Il ne fallait pas qu’il y ait des arrachements de paroi .

•	Il fallait vérifier l’intégrité du système et lutter contre les branchements illégaux …

Les pouvoirs publics romains n'enlevaient pas aux particuliers leurs terrains même ceux qui étaient d'utilité publique. Lors de la construction des aqueducs, si un propriétaire s'opposait à cette construction en ne voulant pas vendre sa parcelle de terre, l'État romain lui payait la totalité du champ, et, après avoir délimité le terrain nécessaire, il lui revendait le champ afin que, dans leurs limites, le domaine public et le domaine privé aient chacun leurs pleins droits.

Ouvrages d’art sur le trajet d’un Aqueduc.

On remarque le bassin de décantation avant le réservoir de distribution … (en général il y en avait plusieurs, ce qui impliquait un important personnel d’ébouage ) .
Ces réservoirs étaient par ailleurs à l’air libre pour éviter les problèmes de pression dans les conduits .

On remarque :

- Le siphon.

- D’un côté le réservoir de chasse.

- De l’autre côté le réservoir de fuite .

Un puits de rupture sert à faire baisser sensiblement la pression dans les canalisations « aval » .

La partie inférieure du conduit, celle qui supportait l’eau en mouvement, devait bien évidement être étanche, mais aussi survivre à ce frottement permanent ,et elle était donc en béton .

La couverture elle se devait de ne pas laisser entrer des saletés dans les conduits, mais pouvait être en pierres ou en briques.