Les « piles » et « Voiles » .

Les piles doivent reposer sur un sol « stable » ….

Et ce sol « stable » est parfois très profond …
Suivant la profondeur à atteindre c’est soitv la pile elle-même qui est prolongée soit des pieux qui lui sont adjoints (pour réduire les coûts) .

Les piles ne doivent créer ni remous ni « fouissements » …

Le tracé  de la section de la pile doit être adapté au débit et à la vitesse d’écoulement de l’eau .
Ne pas oublier que les deux éléments peuvent varier considérablement au cours de la vie du pont ,et donc le profil doit correspondre à une solution idéale pour une grande gamme de débits et de vitesse d’écoulement !!!!

Le sommet des piles et voiles .

Les piles et voiles doivent être surmontés d’un élément supplémentaire entre le pilier (ou le voile) et le tablier .
Cet élément qui sert à élargir la base de sustentation s’appelle la chevêtre .

Appuis  colonnes ou voiles ?

Les voiles peuvent être de formes variées, simples ou multiples .

Piles doubles, simples ou complexes ?

- double simple

- double avec entretoise supérieure

- double en Y inversé

- originale